# ИНФОРМАЦИЯ

к итоговому совещанию по вопросам определения

доступности объектов социального обслуживания населения

для маломобильных групп населения

## Цель выступления: обратить внимание руководителей учреждений социального обслуживания населения на состояние доступности своих объектов (зданий спальных корпусов интернатов, геронтологических отделений, столовых, зданий центров и др.)  и наметить первоочередные шаги по дальнейшей их адаптации для маломобильных групп населения (далее – МГН).

В целях реализации постановления Правительства Кировской области от 25.06.2013 № 214/373 «Об обеспечении доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области» в 2013 году во всех подведомственных учреждениях проведена паспортизация объектов подведомственных учреждений. При составлении паспортов доступности были обследованы все 6 основных структурно-функциональных зон объектов на предмет доступности  для        5 групп инвалидов и определен уровень доступности, а также намечены мероприятия по обустройству объектов для инвалидов путем выполнения работ по капитальному или текущему ремонту и приобретению технических средств для адаптации объектов.

В 2014 году в рамках подпрограммы «Доступная среда» в каждом учреждении социального обслуживания были проведены работы по адаптации зданий спальных корпусов, столовых, центров для МГН или приобретено оборудование для нужд инвалидов. Однако, в связи с поступлением денежных средств только в декабре 2014 года, возможно, не удалось за такой короткий период израсходовать выделенные средства наиболее эффективно, поэтому Вам заранее было поручено подумать о том, что необходимо будет сделать по доступности объектов в первую очередь,  в случае выделения денежных средств в 2016 году.

В то же время просим вас проверить исправность приобретенного в рамках подпрограммы «Доступная среда» оборудования и надлежащее состояние выполненных в 2014 году работ по монтажу пандусов, поручней, кнопок вызова и т.д.

При оценке параметров доступности в первую очередь необходимо учитывать требования СП 59.13330.2012. В адрес всех учреждений ранее была направлена презентация, где наглядно на примерах можно ознакомиться с комплексным оборудованием объектов по всем основным структурно-функциональных зонам. Просим вас изучить ее подробно и ваши специалисты, ответственные за обеспечение доступности в учреждениях, должны знать основные правила и требования.

При оценке состояния доступности объекта социальной инфраструктуры выделяют 6 основных структурно-функциональных зон:

- Территория, прилегающая к зданию

- Вход (входы) в здание

- Путь (пути) движения внутри здания

- Зона целевого назначения объекта

- Санитарно-гигиенические помещения

- Система информации на объекте

По каждой зоне необходимо определить требования с точки зрения доступности  для  5 категорий инвалидов:

с нарушениями опорно-двигательного аппарата – (О),

инвалидов-колясочников – (К),

с нарушениями зрения – (С);

с нарушениями слуха – (Г);

с нарушениями умственного развития – (У).

У руководителя должно быть четкое представление о численности инвалидов по каждой группе, которые проживают в учреждении или состоят на учете в населенном пункте, районе.

Для оценки состояния доступности всех зон предлагаем руководствоваться следующими таблицами, которые составлены на основе анализа СП 59.13330.2012.

Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию

В качестве основных требований к этой зоне является наличие хотя бы одного въезда на территорию объекта, приспособленного для всех категорий МГН.

Для управлений и центров: автостоянка для инвалидов не более 100 м  от входа в здание, зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида – размером 6,0 х 3,6 м, количество мест для транспорта инвалидов – не менее 10%  (но не менее одного места).

| Наименование основных параметров | Показатель |
| --- | --- |
| Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках | не менее 1,2 м |
| Покрытие тротуаров из рыхлых материалов: песка и гравия | не допускается |
| Уклон пути при съезде с тротуара: поперечный продольный | не более 2% (1:50) от 5% до 10% (от 1:20 до 1:10) |
| Высота бордюров по краям пешеходных путей | не менее 0,05 м |
| Высота бортового камня на пересечении тротуаров с проезжей частью | не более 0,025 м |
| Автостоянка для инвалидов | от 50 до 100 м от входа в здание |
| Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида | размером 6,0 х 3,6 м |
| Количество мест для транспорта инвалидов | не менее 10% (но не менее одного места |

Зона 2 «Вход (входы) в здание»

Основным требованием к этой зоне является наличие как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов МГН.

Входные двери шириной не менее 1,2 м, высота порога – не более 1,4 см, поверхность ступеней и пандуса – антискользящее покрытие, двустороннее ограждение наружных лестниц и пандусов  на высоте 0,9 м, ширина пандуса – не более 1 м, продольный уклон пандуса не более 10%.

| Наименование основных параметров | Показатель |
| --- | --- |
| Вход (входы), доступный для МГН с поверхности земли | как минимум один вход |
| Требования к наружным лестницам: ширина открытых лестниц ширина проступей высота подъема ступени поверхность ступеней | не менее 1,35 м от 0,35 до 0,4 м от 0,12 до 0,15 м антискользящее покрытие |
| Ограждение наружных лестниц и пандусов | двухсторонние поручни на высоте 0,9 м |
| Требования к пандусу: ширина между поручнями уклон поперечный уклон продольный поверхность пандуса | 0,9 - 1,0 м не более 2% (1:50) от 5% до 10% (от 1:20 до 1:10) нескользящее покрытие |
| Размеры тамбуров: глубина тамбура ширина тамбура | не менее 2,3 не менее 1,50 м |
| Входные наружные двери: ширина в свету высота порога | не менее 1,2 м не более 0,014 м |

Зона 3 «Пути движения внутри здания»

Оценивается путь движения граждан к месту целевого назначения с точки зрения доступности для МГН.

Ширина дверей не менее 0,9 м, перепад высот в дверном проеме не более 1,4 см, ширина лестничного марша не менее 1,35 м, наличие предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и лестницами)  в виде контрастно окрашенной и тактильной поверхности для слабовидящих.

| Наименование основных параметров | Показатель |
| --- | --- |
| Ширина пути движения в чистоте при движении кресла-коляски в одном направлении | не менее 1,5 м |
| Пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью | глубина не менее 1,2 м ширина не менее 1,5 м |
| Ширина марша лестницы | не менее 1,35 м |
| Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): | с двух сторон; на высоте 0,7 и 0,9 м |
| Ступени сплошные ровные без выступов с шероховатой поверхностью; ширина проступей высота подъема ступени | от 0,35 до 0,4 м от 0,12 до 0,15 м |
| Лифт пассажирский (подъемная платформа) для инвалидов на креслах-колясках: дверной проем кабины лифта внутренние размеры кабины лифта | не менее 0,95 м ширина не менее 1,7 м глубина не менее 1,5 м |
| Дверной проем | ширина не менее 0,9 м |
| Порог и перепад высот в дверном проеме | не более 0,014 м |
| Крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью | не менее 5 сек. |

Зона 4 «Зона целевого назначения»

Это основная зона любого объекта – место предоставления услуги.

Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов вблизи входов. Все проходы должны обеспечивать возможность разворота на 180° с диаметром не менее 1,4 м.

Информация о предоставлении услуги должна быть доведена до посетителей в форме визуальной, тактильной и акустической (речевой и звуковой) информации с указанием помещений, в которые можно попасть через данный вход. Для лиц с дефектами слуха следует оборудовать помещения специальными персональными приборами усиления звука (индукционные системы). Для слабовидящих – информация дублируется тактильными табличками.

При технической невозможности обеспечить доступность этой зоны для МГН необходимо выделить специальную зону вблизи входа либо обеспечить предоставление услуги в альтернативной форме: дистанционно, на дому и т.д.

| Наименование основных параметров | Показатель |
| --- | --- |
| Места целевого назначения для инвалидов; в случае удаленности от входа кроме лестниц предусматривают пандусы, лифты | вблизи входов |
| Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - дублирование рельефными знаками | на высоте 1,3 – 1,4 м |
| Места для лиц с дефектами слуха: оборудовать индукционными приборами усиления звука |  |
| Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) | не менее 1,4 м в диаметре |
| Выключатели и розетки | на высоте 0,8 м от уровня пола |
| Дверной проем | ширина не менее 0,9 м |
| Порог и перепад высот в дверном проеме | не более 0,014 м |

Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»

Основным требованием является  наличие на объекте как минимум одной универсальной кабины для МГН (при численности посетителей более 50 человек, при нахождении в здании более 60 минут).

Доступная кабина должна иметь размеры шириной не менее 1,65 м, глубиной - 1,8 м, ширина двери - 0,9 м. В кабине следует предусматривать место для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Двери должны открываться наружу.

В кабине следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений.

У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.

Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с дежурным персоналом учреждения.

| Наименование основных параметров | Показатель |
| --- | --- |
| Универсальная кабина, доступная для всех категорий граждан | Не менее одной |
| Доступная кабина должна иметь размеры | ширина - 1,65 м, глубина - 1,8 м |
| В кабине предусматривать место для размещения кресла-коляски, крючки для одежды и костылей |  |
| В кабине установить поручни, штанги, поворотные или откидные сидения |  |
| Выключатели и розетки | на высоте 0,8 м от уровня пола |
| Двери должны открываться наружу | ширина двери - 0,9 м |
| Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации |  |

Зона 6  «Система информации на объекте»

К системе информации отнесены средства информации и связи. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха объект должен быть оборудован средствами информации: визуальные средства, акустические средства и тактильные средства.

Система средств информации должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и опознание мест посещения, она должна предусматривать возможность получения информации о предоставляемых услугах, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях и т.п. Информирующие обозначения должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.

| Наименование основных параметров | Показатель |
| --- | --- |
| Системы информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания | - визуальные - звуковые - тактильные |
| Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, ориентирование и опознание мест посещения; - возможность получения информации об предоставляемых услугах, - предупреждать об опасности и т.п. |  |
| Информирующие обозначения должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки | на высоте от 1,3 м |
| Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией |  |

Из указанных 6 функциональных зон основными зонами, обеспечивающими досягаемость мест основного назначения, являются 3 зоны:

2 «Вход (входы) в здание»

3 «Пути движения внутри здания»

4 «Зона целевого назначения»

Главным принципом при оценке состояния доступности каждой зоны является наличие отклонений от установленных параметров.

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627 утверждена методика, позволяющая систематизировать доступность объектов:

Полностью доступным признается объект, на котором выполнены все требования нормативов по всем 6 функциональным зонам – таких объектов на сегодняшний день  у нас не имеется.

Частично доступным может быть признан объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам (2 – 4), когда обеспечено достижение места целевого назначения здания.

В случае неисполнения требований нормативов объект должен быть признан временно недоступным – до принятия решения о его обустройстве либо до организации альтернативной формы обслуживания МГН (обеспечение доступа с помощью сотрудника учреждения или на дому).

В соответствии с «Кодексом РФ об административных правонарушениях» уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 до 3 тыс. рублей; на юридических лиц – от 20 до 30 тыс. рублей.

Примеры неисполнения требований доступности по нашим учреждениям:

- в Лебяжском центре вновь оборудованный туалет не соответствует доступности для колясочников (пандус без разворота);

- в Каринском ПНИ служебные туалеты, приспособленные для МГН, закрыты на  замок;

- в Кирово-Чепецком интернате тактильные указатели оторваны;

- в Кировском интернате на путях следования скользкая плитка;

- в Опаринском центре нет пандуса, скользкие деревянные ступеньки.